## Slide 1
LP 2844 Z USER GUIDE

## Slide 2
목 차
프린터 설치 ------------------------------ 3
부위별 명칭 ------------------------------ 4
SELF TEST ------------------------------ 5,6
Troubleshooting ----------------------------- 7
드라이버 설정 ----------------------------- 8 ~ 21

## Slide 3
1. 프린터 설치
1
2
3
4
OFF 로
되어있나
확인
PC 와 케이블/전원 을
연결 합니다.
레버를 당겨 커버를오픈 합니다.
5
프린터의
헤드가
손상 되지
않도록
주의 하십시요
6
장비 뒤쪽에 용지를 삽입 합니다
가이드를 최대한 넓게 조정 합니다
6
7
가이드 조정 레버로 용지의 폭 만큼 조정 합니다.
딱 소리가 나도록 커버를 닫습니다
8

## Slide 4
2.부위별 명칭
TLP 2844Z SERIES
LP 2844Z

## Slide 5
3. SELF TEST
FEED BUTTON 1 번 점등(장비 셋팅 값 출력)
프린터 전원 ON
부팅 후 녹색 점등
1번 깜빡임
누르고 있는다.
FEED BUTTON 2 번 점등(용지 인식 그래프 출력)
프린터 전원 ON
부팅 후 녹색 점등
2번 깜빡임
누르고 있는다.
FEED BUTTON 3 번 점등(통신설정 초기화)
프린터 전원 ON
부팅 후 녹색 점등
3번 깜빡임
누르고 있는다.
FEED BUTTON 4 번 점등(공장 초기화 및 자동 라벨 인식)
프린터 전원 ON
부팅 후 녹색 점등
4번 깜빡임
누르고 있는다.
통신설정 초기화
아무런 동작 없음
공장 초기화
라벨 2 ~ 3장 배출 됨

## Slide 6
3. SELF TEST
FEED BUTTON 5 번 점등(인쇄 폭 설정)
프린터 전원 ON
부팅 후 녹색 점등
5번 깜빡임
누르고 있는다.
FEED BUTTON 6 번 점등(HEAD TEST 및 인쇄 진하기 설정)
프린터 전원 ON
부팅 후 녹색 점등
6번 깜빡임
누르고 있는다.
FEED BUTTON 7 번 점등(SELF TEST 취소)
프린터 전원 ON
부팅 후 녹색 점등
7번 깜빡임
누르고 있는다.
아무런 동작 없음
<< LED 점등 순서는 1번 , 1번 2번 , 1번 2번 3번 , …….. 순서로 진행 됩니다>>

## Slide 7
4. 장애 대처법
LED 상태 | 프린터 상태 | 대처 방법
OFF | OFF | 전원 케이블이 정상적인가 확인 아답터의 불량 체크
녹색점등 | ON | 정상동작 상태
주황색 점멸 | 동작 멈춤 | 장비의 에러 상태 유지보수 담당자 CALL 메모리 부족 현상 프린터의 전원 OFF -> ON
녹색 점멸 | 평상 동작 | 데이터 수신 중
적색 점멸 | 동작 멈춤 | LABEL 없음 프린터 커버 열림 (딸깍 소리 확인)
녹색 두번 점멸 | 잠시멈춤 | FEED 버튼 누름
주황색 점등 | VARIOUS | 헤드의 온도 낮음 (주위온도 확인) 헤드의 온도 높음 (장비의 휴유 상태 유지)
녹색/적색 점멸 | 멈춤 | 플레쉬 메모리 에러 및 다운 모드

## Slide 8
. 통합 드라이버 설정 방법
1. 프린터 드라이버 다운로드 및 복사 하기
2. 프린터 드라이버 설치 하기
3. 프린터 드라이버 속성 설정 하기

## Slide 9
1. 다음은 웹사이트에 접속해 프린터 드라이버 다운로드를 하는 방법입니다.
2. http://www.seagullscientific.com/ 에 접속합니다.
3. 다음과 같은 홈페이지가 나오면 버튼을 누릅니다.
1. 프린터 드라이버 다운로드 및 복사하기
Notes: <number>

## Slide 10
4. 들어가기 버튼으로 들어오면 왼쪽에 보이는 메뉴에서 Printer Drivers 로 들어가 하위 메뉴에
Download a Drivers 를 선택합니다.
1. 프린터 드라이버 다운로드 및 복사하기
Notes: <number>

## Slide 11
5. Download a Drivers 로 들어오면 다음과 같이 레이블 프린터 드라이버 다운로드 가 나옵니다.
6. 레이블 프린터 드라이버 다운로드 제목이 나오면 마우스의 스크롤을 아래쪽으로 계속 내리다 보면
프린터 제품군에 Zebra 프린터 드라이버를 다운로드 할 수 있는 화면이 보입니다.
Zebra 를 누르고 다운로드 합니다.
1. 프린터 드라이버 다운로드 및 복사하기
Notes: <number>

## Slide 12
7. 파일 이름이 Zebra~~로 시작하는지 확인 후 저장 버튼을 누릅니다.
8. 7번 항목에서 저장 버튼을 누르면 다음 “다른 이름으로 저장”화면이 나옵니다.
사용자가 저장하고 싶은 곳에 SEAGULL Zebra 드라이버.exe를 저장하여 다운로드 합니다.
1. 프린터 드라이버 다운로드 및 복사하기
Notes: <number>

## Slide 13
9. 8번 항목에서 저장 버튼을 누르면 웹에서 파일을 다운로드하는 진행사항이 나옵니다.
9. 완료되면 다음과 같은 화면이 나오고 닫기를 누르면 웹사이트에서 SEAGULL Zebra 드라이버.exe
다운로드가 완료됩니다.
1. 프린터 드라이버 다운로드 및 복사하기
Notes: <number>

## Slide 14
1. 프린터 드라이버 다운로드 및 복사된 SEAGULL Zebra 드라이버.exe를 실행 하세요.
2. 1번 항목을 실행 하면, 아래와 같은 화면이 나옵니다.
여기에서 아래 항목의 “I accept the ~~~” 를 선택 후 다음 버튼을 누르세요.
3. 2번을 항목을 실행 하면, 아래와 같은 화면이 나옵니다.
여기에서 특이 사항이 아니면 기본적으로 설정되어 있는 경로로 프로그램을 설치 합니다.
경로가 맞으면 다음 버튼을 누르세요
2. 프린터 드라이버 설치하기
Notes: <number>

## Slide 15
4. 3번 항목을 실행 하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.
여기에서 아래 항목의 체크 사항을 해제 시킨 후 마침 버튼을 누르세요
5. 위의 4번 까지 실행을 한 후 프린터 전원 또는 케이블을 연결하면 새 하드웨어 검색을 합니다.
2. 프린터 드라이버 설치하기
Notes: <number>

## Slide 16
7. 6번 항목에서 위와 같이 선택 후 다음을 누르면 파일을 복사 한 후 마침을 누르시면 됩니다.
2. 프린터 드라이버 설치하기
6. 하드웨어 검색 이 끝나면 아래와 같은 화면 또는 Driver 위치를 물을 것입니다. 이때 Driver 는 C/Seagull
을 찾으시면 됩니다.
Notes: <number>

## Slide 17
3. 프린터 드라이버 설정하기
1. 윈도우 시작 제어판 에서 프린터 및 팩스 에서 zebra LP 2844 – z 속성 클릭
2. 일반 탭 선택 후 인쇄 기본설정 클릭

## Slide 18
3. 프린터 드라이버 설정하기
3. 페이지 설정 에서 새 글꼴 클릭
4. 라벨 용지에 따라 너비 및 높이 설정
a. 전용라벨A 용지
이름 : datamax2
너비 : 107.1, 높이 : 168
b. 전용라벨B 용지
이름 : labelb
너비 : 107.1, 높이 : 271

## Slide 19
3. 프린터 드라이버 설정하기
5. 편집 탭 설정 후 확인 방향 은 가로 선택 고급 클릭
6. 가로 오프 셋 기본 -1.0 선택

## Slide 20
3. 프린터 드라이버 설정하기
7. 용지 _ 매체 설정 _ 비연속 (웹 검색 ) 선택
8. 옵션 _ 어두움 _현재 프린터 설정 사용 체크 풀어 줌_ 절대 _ 진하기 19 로 설정
속도설정_ 현재프린터 설정 사용 체크 풀어 줌_ 인쇄 _ 101.60mm/초 선택 후 적용 / 확인 클릭

## Slide 21
3. 프린터 드라이버 설정하기
9. 도구_ 구성_ 프린터 구성 선택
10. Power up / head close 를 용지공급 설정 후 확인
11. 설정 완료
주의 프린터 드라이버는 기본 프린터로 잡아 주어야 합니다.