## Slide 1
06 우편 기표지 프린터
Zebra Xi III Plus Printer
사용자 GUIDE

## Slide 2
1. Zebra Barcode Printer 기본 사항
1. 프린터 외부 명칭
2. 라벨 설치 방법
3. 프린터 외부 명칭 및 기능 설명
4. 프린터 DATA, 전원 케이블 접속
5. LCD 표시부 설명 및 KEY 설명 (기본사용, SETUP사용)
6. SELF TEST MODE (CANCLE , FEED , PAUSE)
7. LCD 경고 매세지

## Slide 3
1. 프린터 외부 명칭
외장커버
LCD 표시부
라벨 공급 허브
라벨공급슬롯(하단)
리본 공급 허브
리본 되감기 허브

## Slide 4
2. 라벨 설치 방법
1. 먼저 Printhead lever 를 위로 올려 Open 합니다.
2. 다음은 Media (라벨,기표지)를 위의 그림의 화살표 방향으로 용지를 투입 합니다.
3. 용지를 투입하고, Media guide를 고정 합니다.
4. Printhead lever를 아래로 내려 Close 합니다.
5. 마지막으로 LCD 화면에 있는 Pause를 눌러 Printer Ready를 합니다.

## Slide 5
3. 프린터 외부 명칭 및 기능 설명
1. 외장커버
2. LCD 표시부
7. 라벨 공급 허브
9. 라벨공급슬롯(하단)
5. 리본 공급 허브
6. 리본 되감기 허브
8. 라벨 고정 가이드
4. 헤드 오픈 손잡이
3. 헤드 압력 스프링
1. 외장커버 : 프린터의 커버를 OPEN,CLOSE 할 수 있으며, 평상 시에는 닫아 주시길 바랍니다.
2. LCD 표시부 : 현재 프린터의 상태를 LCD 화면으로 보여줍니다. 평상시에는 Printer Ready로 표시 됩니다.
3. 헤드 압력 스프링 : 헤드의 압력을 주며, 인쇄의 좌우 품질이 상이 할 경우 헤드의 압력 및 위치를 조정 합니다.
4. 헤드 오픈 손잡이 : 라벨(기표지)를 갈아 끼울 때 헤드를 OPEN,CLOSE 합니다.
5. 리본 공급 허브 : 리본을 사용 할 경우 리본을 공급 해주는 장치 입니다.
6. 리본 되감기 허브 : 리본을 사용 할 경우, 인쇄 하고 사용한 리본을 되감아 주는 장치 입니다.
7. 라벨 공급 허브 : 사용 할 라벨을 걸거나 고정 시키는 장치 입니다.
8. 라벨 고정 가이드 : 라벨을 투입 후 라벨이 고정 될 수 있도록 고정하는 장치 입니다.
9. 라벨 공급 슬롯(하단) : 걸이 식 라벨이 아니면서 하단에서 라벨을 공급 할 경우 이곳으로 라벨을 투입 합니다.

## Slide 6
4. 프린터 DATA , 전원 케이블 접속
1. 프린터는 기본적으로 USB 케이블이 제공되며, 본 케이블을 이용하여 기표지를 발행 하시면 됩니다.
PC 에서는 일반적으로 “USB001 또는 USB002” 로 표시 됩니다.
2. USB 케이블로 인쇄가 되지 않을 경우, 병렬 데이터 케이블을 이용하여도 발행이 가능
단 발행 속도가 USB 방식 보다는 늦어질 수 있습니다.

## Slide 7
5. LCD 표시부 설명 및 KEY설명 (기본 사용)
1. PRINTER READY : 일반적으로 프린터가 정상적인 상태로서
인쇄 태기 상태 입니다. 이 상태에서는
POWER LED에만 점등이 됩니다.
2. PAUSE : 1번의 상태에서 본 버튼을 누르면 PAUSE LED에
주황색 LED가 켜지며, 한번 더 누르면 해제가 됩니다.
또한 인쇄 중 누르게 되며 인쇄를 잠시 멈추게 됩니다.
3. FEED : 1번의 상태에서 용지가 올바르게 설치가 되어 있고 본
키를 누르면 라벨이 1장 배출 됩니다.
4. CANCEL : DATA를 잘 못 보내거나, 보낸 DATA를 취소 시킬
경우 본 버튼을 누르게 됩니다.
취소를 할 경우 PAUSE 버튼을 누르고 CANCLE 을
누르면 되고, DATA LED불이 꺼질 때 까지 버튼을
누르면 됩니다.
5. CALIBRATE : 기본적으로 본 장비는 AUTO CALIBRATE를 지원
하여 라벨을 1장씩 감지를 하나, 만약 라벨 감지
원할 하게 되지 않는 경우, PAUSE KEY를 누른 후
본 버튼을 누르게 되면 수동으로 라벨 인식 작업을
할 수 있습니다.

## Slide 8
5. LCD 표시부 설명 및 KEY설명 (SETUP 사용)
1. SETUP/EXIT : 프린터의 SETUP 메뉴로 들어갈 경우 본 키를
누르면 SETUP 메뉴모드로 진입하며, 화면에는
처음 “DARKNISS” 라고 나옵니다.
다시 처음 상태로 돌아갈 경우 본 키와 NEXT/SAVE
을 누르면 됩니다.
2. NEXT/SAVE : 1번의 버튼을 누르고 나서 메뉴모드로 진입하고,
본 버튼을 누르면, 다음 메뉴로 변경이 됩니다.
3. PREVIOUS : 2번의 키를 눌러 다음 메뉴로 이동이 된 다음, 다시
전 단계로 이동 할 경우 사용합니다.
4. RIGHT : 선택된 메뉴의 값을 증가 시키거나, 변경 할 시 본 키를
사용 합니다.
5. LEFT : 선택된 메뉴의 값을 감소 시키거나, 변경 할 시 본 키를
사용 합니다.

## Slide 9
6. SELF TEST MODE
1. CANCLE KEY SELT TEST : 본 테스트는 장비의 전원을 OFF 후 전면의 CANCEL KEY를 누른 상태에서, 전원을
ON 시키고 약 5~ 7초간 누르고 있으면, 아래 그림과 같이 장비의 SETUP LIST가
발행이 됩니다. 이 테스트는 장비가 현재 가지고 있는 설정 값을 볼 수가 있습니다.

## Slide 10
6. SELF TEST MODE
2. FEED KEY SELT TEST : 본 테스트는 장비의 전원을 OFF 후 전면의 FEED KEY를 누른 상태에서, 전원을
ON 시키고 약 5~ 7초간 누르고 있으면, 아래 그림과 같이 장비의 FEED KEY TEST가
발행이 됩니다. 이 테스트는 장비의 인쇄 속도와 인쇄 농도에 따른 인쇄 품질을 보여
줍니다.

## Slide 11
6. SELF TEST MODE
3. PAUSE KEY SELT TEST : 본 테스트는 장비의 전원을 OFF 후 전면의 PAUSE KEY를 누른 상태에서, 전원을
ON 시키고 약 5~ 7초간 누르고 있으면, 아래 그림과 같이 장비의 HEAD TEST가
발행이 됩니다.
이 테스트는 장비의 현재 헤드 상태를 확인 할 수 있습니다.

## Slide 12
7. LCD 경고 매세지
1. PAPER OUT : 일반 적으로 종이가 떨어질 경우 표시가 됩니다.
이 경우에는 ERROR, PAPER OUT,PAUSE LED
에 주황색 불이 들어 옵니다.
이 경우에는 라벨을 다시 공급 후 PAUSE KEY를
누르면, PRINTR READY가 정상적으로 됩니다.
2. RIBBON OUT : 일반 적으로 리본이 떨어질 경우 표시가 됩니다.
이 경우에는 ERROR,CHECK RIBBON,PAUSE LED
에 주황색 불이 들어 옵니다.
이 경우에는 리본을 다시 공급 후 PAUSE KEY를
누르면, PRINTR READY가 정상적으로 됩니다.
3. HEAD OPEN : 일반 적으로 프린터 헤드가 열려 있을 때 표시가
됩니다.
이 경우에는 ERROR,PAUSE LED 에 주황색 불이
들어 옵니다.
이 경우에는 헤드오픈 레버를 닫은 후 PAUSE KEY
를 누르면, PRINTR READY 가 정상적으로 됩니다.
4. HEAD COOL : 평상시에는 잘 발생 되지 않으나, 겨울이나 주위
환경이 많이 추울 경우 발생이 됩니다.
이 경우에는 ERROR LED만 주황색 불이 들어
옵니다.
이 경우에는 장비 사용에는 문제가 없으며, 다만
헤드가 예열이 될 때까지 인쇄 품질이 떨어 질 수 있
습니다. 헤드 예열이 끝나면 자동적으로 없어 집니다.

## Slide 13
2. 장애 발생 시 조치 사항
1. PAPER OUT
2. RIBBON OUT
3. HEAD OPEN
4. HEAD COLD
5. HEAD HOT

## Slide 14
1. PAPER OUT
점멸
점등
점등
장애요인 :
1. 라벨감지센서 사이로 용지가 삽입이 정확하게 안된 경우.
2. 용지가 센서 사이로 삽입이 되었더라도 감지 부위에서 벗어난 경우.
3. 라벨 가이드를 올바르게 고정 하지 않아서 센서의 감지 범위를 벗어난 경우.
4. 라벨감지센서 타입의 설정이 용지와 다르게 설정된 경우.
5. 라벨용지 타입의 설정이 현재의 용지와 다르게 설정된 경우.
6. 라벨감지 센서에 이물질이 묻어 센서가 제대로 감지를 하지 못하는 경우.
7. 그 밖의 감지 못하는 경우.
장애 해소 방안 :
1. 라벨감지센서 사이로 용지가 삽입이 정확하게 안된 경우.
 앞장에서 설명한 라벨 설치 방법을 다시 확인 후 라벨을 다시 삽입
하세요.
2. 용지가 센서 사이로 삽입이 되었더라도 감지 부위에서 벗어난 경우.
 센서의 위치가 라벨을 감지하는 위치에 있지 않으므로 센서의 위치를
확인 후 변경 하세요. 센서위치 변경 방법은 윗 센서를 십자 드라이버로
푼 후 라벨이 있는 위치로 이동 시킨다.(좌우로 이동이 가능) 이동을 시
킨 후 다시 십자 드라이버로 고정 시킴. 다음은 아래센서를 위 센서 위치
와 동일한 위치로 변경 한다. 아래 그림을 참조.
아래센서

## Slide 15
1. PAPER OUT
장애 해소 방안 :
3. 라벨 가이드를 올바르게 고정하지 않아서 센서의 감지 범위를 벗어난 경우.
 라벨 가이드를 용지의 폭에 맞게 이동 후 고정
라벨 고정 가이드
4. 라벨 감지 센서 타입의 설정이 현재의 용지 설정과 틀린 경우.
 보통의 라벨의 경우 “Sensor Type”이 “WEB SENSOR”로 되어 있어야 하나
“MARK SENSOR”로 Setting 된 경우. 이 경우에는 SETUP MODE 로 들어
가서 “SENSOR TYPE”을 변경한다.
변경 방법은 전면의 SETUP KEY를 누른 후 NEXT KEY를 여러 번 누르다
보면 아래 그림과 같이 “SENSOR TYPE”라는 항목이 나옵니다.
여기에서 RIGHT 또는 LEFT KEY를 눌러 변경 후 SETUP과 NEXT KEY 를
누르면 설정이 변경 됩니다.
5. 라벨 용지의 타입의 현재의 용지와 다르게 설정과 틀린 경우.
 보통의 라벨의 경우 “MEDIA Type”이 “NON-CONTINUOUS”로 되어 있어야
하나 “CONTINUOUS”로 Setting 된 경우. 이 경우에는 SETUP MODE 로 들어
가서 “MEDIA Type”을 변경한다.
변경 방법은 전면의 SETUP KEY를 누른 후 NEXT KEY를 여러 번 누르다
보면 아래 그림과 같이 “MEDIA TYPE”라는 항목이 나옵니다.
여기에서 RIGHT 또는 LEFT KEY를 눌러 변경 후 SETUP과 NEXT KEY 를
누르면 설정이 변경 됩니다.
점멸
점등
점등

## Slide 16
1. PAPER OUT
장애 해소 방안 :
6. 라벨감지센서에 이물질이 묻어 센서가 제대로 감지 못하는 경우.
 이 경우 에는 센서 주위에 묻은 이물질을 제거 한 후 다시 라벨을 삽입
시켜야 합니다. 이물질이 제거 하기 힘든 경우에는 기술자에게 연락을
해서 조치 해야 함. 이물질 제거 방법은 아래 그림의 센서 주변에 묻어
있는 먼지나 스티커 라벨을 알코올을 사용하여 깨끗하게 제거 합니다.
아래센서
7. 그 밖의 감지 못하는 경우.
 이 경우 에는 사용자가 판단을 하여 현장에서 즉각 조치한 경우 사용자가
대처를 하면 되고, 그 것이 되지 않을 경우 유선상으로 기술자와 통화를
합니다.
이것 또한 되지 않는 경우는 기술자가 현장을 방문하여 처리 해야 합니다.
점멸
점등
점등

## Slide 17
2. RIBBON OUT
점멸
점등
점등
장애 해소 방안 :
리본 사용 유무의 설정이 잘못된 경우.
 리본을 사용하지 않는 경우 “PRINT METHOD” 라는 항목이 “DIRECT
THERMAL” 있어야 하는데 “THERMAL-TRANS”로 설정이 된 경우.
이때에는 설정 값을 “DIRECT THERMAL” 로 변경을 해야 됩니다.
변경 방법은 전면의 SETUP KEY를 누른 후 NEXT KEY를 여러 번 누르다
보면 아래 그림과 같이 “PRINT METHOD”라는 항목이 나옵니다.
여기에서 RIGHT 또는 LEFT KEY를 눌러 변경 후 SETUP과 NEXT KEY 를
누르면 설정이 변경 됩니다

## Slide 18
3. HEAD OPEN
점멸
점등
장애요인 :
1. 헤드오픈 레버가 닫아지지 않은 경우.
2. 헤드오픈 센서가 손상된 경우.
3. 헤드오픈 센서 가림막이 손상된 경우
4. 그 밖의 경우.
장애 해소 방안 :
1. 헤드오픈 레버가 닫아지지 않은 경우
 헤드 오픈 레버를 아래쪽으로 끝까지 내려 준다.
아래 그림을 참조.
2. 2,3,4의 경우에는 현장에서 사용자가 처리가 불가능 하므로 기술자에게
연락을 하여 장비를 직접 수리를 해야 됩니다.

## Slide 19
4. HEAD COOL
점멸
장애요인 :
1. 겨울에 자주 발생이 되며, 겨울이 아니라도 주위의 환경이 추운 경우.
2. 그 밖의 HEAD COLD 경우.
HEAD COLD
장애 해소 방안 :
1. 주위의 환경이 추운 경우.
 먼저 겨울이나, 주위 화경이 추운 겨울에 장비를 OFF 하거나 ,장비를
오랫동안 사용하지 않고 있으면 나타나며, 이 경우에는 장비를 사용 하는데
문제가 없으나, 헤드가 예열이 되지 않아서 인쇄 품질이 떨어 질 수 있습니다.
이 것은 장비를 사용 하시다 보면 저절로 에러가 없어짐.
이 에러는 발생이 되더라도 인쇄를 할 수 있습니다.
2. 그 밖의 HEAD COLD 경우.
 여름이면서 주위의 환경이 따뜻한데도 지속적으로 이러한 메시지가 나오면
장비의 헤드온도 감지 센서가 불량 하거나, 메인보드가 이상이 생길 수가
있습니다.
이 경우 에는 현장에서 조치가 불가능 하므로 기술자와 통화를 해야 됩니다.

## Slide 20
5. HEAD HOT
점멸
장애요인 :
1. 장비를 장시간 사용 할 경우 헤드에 열이 많이 발생 된 경우.
2. 그 밖의 HEAD HOT 경우.
HEAD HOT
장애 해소 방안 :
1. 장비를 장시간 사용해서 헤드에 열이 많이 발생 된 경우.
 먼저 이 경우에는 장비의 헤드의 손상을 방지 하기 위해서 장비가 자동적으로
PAUSE 와 ERROR에 점등이 되면서 장비가 정지 된다.
장비가 정지된 후 일정 시간이 지나면 에러 메시지가 없어진다.
2. 그 밖의 HEAD HOT 경우.
 일정시간이 지나도록 장비를 정지 했으나 지속적으로 이러한 메시지가
나오면 장비의 헤드온도 감지 센서가 불량 하거나, 메인보드가 이상이 생길
수가 있습니다.
이 경우 에는 현장에서 조치가 불가능 하므로 기술자와 통화를 해야 됩니다.
점등

## Slide 21
3. 유지보수/ 주의사항
1. 프린터 헤드 청소 요령
2. 프린터 롤러 청소 요령
3. 프린터 헤드 어셈블리

## Slide 22
1. 프린터 헤드 청소 요령
* Printer Head가 이물질로 인하여 오염이 되면 인쇄 품질이 저하되는 근본적인 원인이 됩니다.
라벨 인쇄 시 읽을 수 없는 상태, 용지 배출 시에 라벨이 프린트 헤드 표면에 접착제로 인하여 용지 배출이 안 될
경우 또는 프린터헤드의 최적의 상태 유지를 위하여 아래와 같은 절차대로 프린트헤드를 관리 하여 주시길
바랍니다.
면봉
프린터 헤드
1. 전원을 끄고, 플러그를 분리 하세요.
2. 그림과 같이 프린터 헤드 레버를 위로 올립니다.
3. 부드러운 천이나, 그림과 같이 면봉을 사용 하여 먼지 및 이물질을 제거 합니다.
4. 알코올을 면봉에 적시어 프린터 헤드의 표면을 깨끗이 닦아 줍니다.
5. 다시 전원을 켜고 장비를 사용 합니다.
주의 : 평상시 또는 청소 도중에 프린트 헤드의 표면이 날카로운 물질에
손상이 가지 않도록 각별히 주의 하시길 바랍니다.

## Slide 23
2. 프린터 롤러 청소 요령
* 프린터 롤러가 이물질로 인하여 오염이 되면 인쇄 품질이 저하되는 근본적인 원인이 됩니다.
라벨 인쇄 시 읽을 수 없는 상태, 용지 배출 시에 라벨이 프린트 롤러 표면에 접착제로 인하여 용지 배출이 안 될
경우 또는 롤러에 말려 들어가는 경우가 발생이 하므로 최적의 상태 유지를 위해서 아래와 같은 절차대로
프린터 롤러를 관리 하시길 바랍니다.
면봉
프린터 헤드
프린터 롤러
1. 전원을 끄고, 플러그를 분리 하세요.
2. 그림과 같이 프린터 헤드 레버를 위로 올립니다.
3. 부드러운 천이나, 그림과 같이 면봉을 사용 하여 먼지 및 이물질을 제거 합니다.
4. 알코올을 부드러운 천에 적시어 프린터 롤러의 표면을 깨끗이 닦아 줍니다.
5. 다시 전원을 켜고 장비를 사용 합니다.
주의 : 평상시 롤러에 라벨이 말려 들어갈 경우 칼로 라벨을 제거 하지 마세요.
칼로 롤러가 손상이 되는 경우 인쇄 품질 저하의 원인이 됩니다.

## Slide 24
3. 프린터 헤드 어셈블리
주의 : 이 부분은 프린터의 인쇄 품질과 직접적인 연관이 있는 부품들이므로 임의로
개조/조정 할 경우에는 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.

## Slide 25
4. 통합 드라이버 설정 방법
1. 프린터 드라이버 다운로드 및 복사 하기
2. 프린터 드라이버 설치 하기
3. 프린터 드라이버 속성 설정 하기

## Slide 26
1. 프린터 드라이버 다운로드 및 복사하기
1. 다음은 웹사이트에 접속해 프린터 드라이버 다운로드를 하는 방법입니다.
2. http://www.seagullscientific.com/ 에 접속합니다.
3. 다음과 같은 홈페이지가 나오면 버튼을 누릅니다.

## Slide 27
1. 프린터 드라이버 다운로드 및 복사하기
4. 들어가기 버튼으로 들어오면 왼쪽에 보이는 메뉴에서 Printer Drivers 로 들어가 하위 메뉴에
Download a Drivers 를 선택합니다.

## Slide 28
5. Download a Drivers 로 들어오면 다음과 같이 레이블 프린터 드라이버 다운로드 가 나옵니다.
1. 프린터 드라이버 다운로드 및 복사하기
6. 레이블 프린터 드라이버 다운로드 제목이 나오면 마우스의 스크롤을 아래쪽으로 계속 내리다 보면
프린터 제품군에 Zebra 프린터 드라이버를 다운로드 할 수 있는 화면이 보입니다.
Zebra 를 누르고 다운로드 합니다.

## Slide 29
7. 파일 이름이 Zebra~~로 시작하는지 확인 후 저장 버튼을 누릅니다.
1. 프린터 드라이버 다운로드 및 복사하기
8. 7번 항목에서 저장 버튼을 누르면 다음 “다른 이름으로 저장”화면이 나옵니다.
사용자가 저장하고 싶은 곳에 SEAGULL Zebra 드라이버.exe를 저장하여 다운로드 합니다.

## Slide 30
1. 프린터 드라이버 다운로드 및 복사하기
9. 8번 항목에서 저장 버튼을 누르면 웹에서 파일을 다운로드하는 진행사항이 나옵니다.
9. 완료되면 다음과 같은 화면이 나오고 닫기를 누르면 웹사이트에서 SEAGULL Zebra 드라이버.exe
다운로드가 완료됩니다.

## Slide 31
2. 프린터 드라이버 설치하기
1. 프린터 드라이버 다운로드 및 복사된 SEAGULL Zebra 드라이버.exe를 실행 하세요.
2. 1번 항목을 실행 하면, 아래와 같은 화면이 나옵니다.
여기에서 아래 항목의 “I accept the ~~~” 를 선택 후 다음 버튼을 누르세요.
3. 2번을 항목을 실행 하면, 아래와 같은 화면이 나옵니다.
여기에서 특이 사항이 아니면 기본적으로 설정되어 있는 경로로 프로그램을 설치 합니다.
경로가 맞으면 다음 버튼을 누르세요

## Slide 32
2. 프린터 드라이버 설치하기
4. 3번 항목을 실행 하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.
여기에서 아래 항목의 체크 사항을 해제 시킨 후 마침 버튼을 누르세요
5. 위의 4번 까지 실행을 한 후 프린터 및 팩스에 들어가서 프린터 추가를 누르면 아래와 같은 화면이 나옵니다.
여기에서 다음 버튼을 누르세요.

## Slide 33
2. 프린터 드라이버 설치하기
6. 5번 항목을 실행 하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.
여기에서 “이 컴퓨터에 연결된 로컬 프린터”를 선택 후 다음 버튼을 누르세요
7. 6번 항목을 실행 하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.
여기에서 “다음 포트 사용” 과 “USB001 ~~~ “ 선택 후 다음 버튼을 누르세요

## Slide 34
2. 프린터 드라이버 설치하기
8. 7번 항목을 실행 하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.
여기에서 제조업체 “Zebra” 와 프린터 “Zebra 110Xi III Plus” 를 선택 후 다음 버튼을 누르세요
9. 8번 항목을 실행 하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.
여기에서 기본 프린터를 “예”로 선택 후 다음 버튼을 누르세요

## Slide 35
2. 프린터 드라이버 설치하기
10. 9번 항목을 실행 하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.
여기에서 공유 안 함 선택 후 다음 버튼을 누르세요
11. 10번 항목을 실행 하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.
여기에서 아니오 를 선택 후 다음 버튼을 누르세요

## Slide 36
2. 프린터 드라이버 설치하기
12. 11번 항목을 실행 하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.
여기에서 마침 버튼을 누르세요
13. 12번 항목을 실행 하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.
여기에서 계속 버튼을 누르세요

## Slide 37
14. 13번 항목을 실행 하고 나서 혹시 아래와 같은 화면이 나오면 “찾아보기”를 클릭 하고 아래의 경로를 설정 후
“ossxxeng.sbf” 파일을 선택 “열기”를 누르고 다시 “확인” 을 클릭 하세요
13번 항목을 실행 하고 아래와 같은 화면이 나오지 않으면 바로 다음 단계로 진행을 하세요
2. 프린터 드라이버 설치하기

## Slide 38
15. 14번까지의 항목을 모두 실행 하면 프린터 드라이버 설치 하기는 완료가 되며, 아래 그림과 같이 프린터
드라이버가 설치가 됩니다.
2. 프린터 드라이버 설치하기

## Slide 39
3. 프린터 드라이버 속성 설정하기
1. 프린터 드라이브 폴더에 들어가서 “Zebra 110Xi III Plus”를 마우스로 클릭을 한 후 오른쪽 마우스 버튼을
누르면 다음과 같은 화면이 나타나며, 여기에서 속성을 선택하여 클릭 하세요
2. 1번 항목을 실행 하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.
여기에서 인쇄기본 설정을 누르세요

## Slide 40
3. 프린터 드라이버 속성 설정하기
3. 2번 항목을 실행 하고 페이지 설정을 선택을 하면 아래와 같은 화면이 나타나고 새글꼴 버튼을 누릅니다.

## Slide 41
3. 프린터 드라이버 속성 설정하기
4. 3번 항목에서 Edit… 버튼을 누르면 다음과 같이 용지 크기를 설정하는 화면이 나옵니다.
다음 화면과 같이 설정 하여 주세요.
기존3면식, 신규3면식 : 이름  “datamax2”, 너비107.1, 높이168, 너비: 왼쪽0,오른쪽0
전용라벨A,전용라벨B : 이름  “labelb”, 너비107.1, 높이271, 너비: 왼쪽0,오른쪽0

## Slide 42
3. 프린터 드라이버 속성 설정하기
5. 용지 설정을 맞췄다면 인쇄 방향을 설정합니다.
6. 라벨을 인쇄하기 위해선 인쇄 방향을 가로(L)로 맞춰주세요
7. 방향 설정한 후 적용버튼과 확인버튼으로 인쇄 기본 설정을 맞칩니다.

## Slide 43
3. 프린터 드라이버 속성 설정하기
8. 프린터 등록 정보 화면으로 돌아오면 고급을 눌러 다음과 같은 화면으로 넘어 갑니다.
9. 고급 인쇄 기능 사용(E)이 체크 되어있는데 체크 된 경우 라벨이 선명해 지는 반면 출력 속도는 저하
됩니다. (체크된 부분을 다시한번 눌러 체크해지 하는 것을 권장합니다.)

## Slide 44
3. 프린터 드라이버 속성 설정하기
10. 다음은 바코드 글꼴을 등록 시키는 화면입니다.
글꼴을 누르고 하위 버튼에서 글꼴(F)에서 새바코드 글꼴…을 선택합니다.

## Slide 45
3. 프린터 드라이버 속성 설정하기
11. 10번 항목을 실행하면 다음 바코드 글꼴이라는 화면이 나옵니다.

## Slide 46
12. 총 2개의 바코드 글꼴(Code128A, Code128C)을 등록 시켜야 하는데 첫번재 Code128A를 등록 하는
화면입니다.
3. 프린터 드라이버 속성 설정하기
글꼴 이름은 Code128A로 여러 줄 조인은 체크가 해지 되있어야 하며 인코딩은 서유럽어 (ANSI 1252)
너비는 더욱 좁게로 맞춰주세요.
주의 사항 : 글꼴 이름(N)에서 Code128A로 설정하되 대소문자를 화면과 같이 똑같이 구분해줘야 하며
띄어쓰기는 없게 설정하셔야 합니다.
기호는 Code 128A로 맞추고
크기는 0.25밀리미터
방향은 0도
판독가능은 없음
으로 맞춰주세요.
UCC/EAN – 128은 체크가 해지 되어야 하며
코드셋은 A로 맞춰주세요.

## Slide 47
13. 12번 항목 완료시 다시 10번 항목에서 새바코드 글꼴.. 로 두번째 바코드 Code128C를 등록합니다.
3. 프린터 드라이버 속성 설정하기
글꼴 이름은 Code128C로 여러 줄 조인은 체크가 해지 되있어야 하며 인코딩은 서유럽어 (ANSI 1252)
너비는 더욱 좁게로 맞춰주세요.
주의 사항 : 글꼴 이름(N)에서 Code128C로 설정하되 대소문자를 화면과 같이 똑같이 구분해줘야 하며
띄어쓰기는 없게 설정하셔야 합니다.
기호는 Code 128C로 맞추고
크기는 0.37밀리미터
방향은 0도
판독가능은 없음
으로 맞춰주세요.
UCC/EAN – 128은 체크가 해지 되어야 하며
코드셋은 C로 맞춰주세요.
14. 13번 항목 등록 완료시 확인을 누르고 드라이버 속성 설정을 마칩니다.

## Slide 48
5. Zebra Printer 설정 방법
1.프린터 인쇄방식 설정하기
2. 프린터 인쇄 농도 설정 하기
3. 프린터 인쇄속도 설정 하기
4. 프린터 좌우 위치 설정하기

## Slide 49
1. 프린터 인쇄 방식 설정하기
2. 여기에서 위에 있는 “>” 오른쪽 방향키 또는 “<“ 왼쪽 방향키를
누르면 “THERMAL-TRANS” 에서 “DIRECT THERMAL” 로
인쇄방식이 변경 됩니다.
3. DIRECT THERMAL 변경한 다음 “SRTUP/EXIT” 를 누르고 바로
“NEXT/SAVE” 를 눌러 주면 인쇄 방식이 저장 됩니다.
1. SETUP/EXIT를 누르고 나서 “NEXT/SAVE” 를 여러 번 누르면
아래와 같은 메뉴가 나옵니다.
DIRECT THERMAL

## Slide 50
2. 프린터 인쇄 농도 설정하기
1. SETUP/EXIT를 누르면 화면에 아래와 같은 그림이 나옵니다.
4.0
2. 여기에서 위에 있는 “>” 오른쪽 방향키를 누르면 수치가 증가.
“<“ 왼쪽 방향키를 누르면 수치가 감소 됩니다.
수치를 25까지 올려 주세요.
4.0
25.0
3. 25까지 수치를 올린 다음 “SRTUP/EXIT” 를 누르고 바로
“NEXT/SAVE” 를 눌러 주면 인쇄 농도가 저장이 됩니다.

## Slide 51
3. 프린터 인쇄 속도 설정하기
1. SETUP/EXIT를 누르고 나서 “NEXT/SAVE” 를 몇 번 누르면
아래와 같은 메뉴가 나옵니다.
2. 여기에서 위에 있는 “>” 오른쪽 방향키를 누르면 수치가 증가.
“<“ 왼쪽 방향키를 누르면 수치가 감소 됩니다.
수치를 8 IPS 까지 올려 주세요.
3. 7 IPS 까지 수치를 올린 다음 “SRTUP/EXIT” 를 누르고 바로
“NEXT/SAVE” 를 눌러 주면 인쇄 속도가 저장이 됩니다.
7

## Slide 52
4. 프린터 좌우 인쇄위치 설정하기
1. SETUP/EXIT를 누르고 나서 “NEXT/SAVE” 를 여러 번 누르면
아래와 같은 메뉴가 나옵니다.
2. 여기에서 위에 있는 “>” 오른쪽 방향키를 누르면 “_” 가 이동.
“<“ 왼쪽 방향키를 누르면 수치가 증가 됩니다.
수치를 “+0008”로 해주세요.
3. +0008로 수치를 올린 다음 “SRTUP/EXIT” 를 누르고 바로
“NEXT/SAVE” 를 눌러 주면 인쇄 속도가 저장이 됩니다.
8
0
0

## Slide 53
6. Zebra Ocx 등록 방법
1. 준비 파일 목록 및 OCX 설치 전 설정 하기
2. OCX 설치 하기

## Slide 54
1. 준비 파일 및 OCX 설치 전 설정 하기
1. OCX를 설치하기 위해선 다음 두가지 파일( xgipyo.html, xgipyo.cap )이 준비 되어야 합니다.
2. 파일이 준비 되었다면 다음 경로에서 이전에 설치된 OCX파일을 삭제합니다.
(기존 설치된 OCX파일 경로 => C:\WINDOWS\Downloads Program Files )
주의 : 기존 설치된 OCX 파일(xgipyo.cap)을 삭제하기
위해서는 우편물류 시스템 웹 브라우저 창을 닫아
주셔야 삭제가 됩니다.

## Slide 55
1. 준비된 두가지 파일( xgipyo.html, xgipyo.cap )을 복사 하기 위한 경로입니다.
(복사할 경로 => C:\eKPLS_install\down\cabfiles )
주의 : 기존 장비(DataMax) 에 쓰였던 같은 파일명( xgipyo.cap )을 유사시를 대비해 복사해서 보관해
두고 해당 경로에서 xhipyo.cap 파일을 삭제 하시길 바랍니다..
2. 다음 준비된 두가지 파일 중 xgipyo.cap을 해당 경로에 복사하여 주세요.
xgipyo.html 파일은 기존에 설치되있던 파일로 쓰셔도 무방하지만 해당 경로에 xgipyo.html파일이 없다면
xgipyo.cap파일과 같이 해당경로에 복사하여 주세요.
2. OCX 설치 하기

## Slide 56
2. OCX 설치 하기
3. 준비 파일을 해당 경로에 복사해 두셨다면 다음 (xgipyo.html)을 더블 클릭해 실행하면 다음과 같은
화면이 나오고 해당 게이지가 올라가 완료 메시지가 보이면 OCX 설치는 완료 됩니다.
4. 다음은 설치된 OCX 파일을 확인합니다.
2번 항목에서 삭제한 Xgipyo Control 파일이 제대로 설치 됐는지는 만든 날짜가 2006-11-17로 확인하시면
됩니다.
(설치된 경로 => C:\WINDOWS\Downloads Program Files )
주의 : 만든 날짜가 다를 경우 1번항목의 주의점을 제외하고
1~4까지 새로 진행하세요.

## Slide 57
7. 우편물류 통합 정보 시스템에서
Zebra 프린터 장비 등록
1. 로그인 화면
2. 우편 물류 통합 정보 시스템 상에서
Zebra 프린터 장비 등록

## Slide 58
1. 우편 물류 시스템 로그인 화면
1. 우편 물류시스템 로그인 화면에서 사용자 계정으로 접속 하세요.

## Slide 59
1. 로그인 후 통합 접수 메뉴로 들어가 하위 메뉴인 기타에서 창구정보 관리로 들어가면 다음 화면과 같이
창구 정보 설정에 관한 정보를 볼수 있고 장비 등록을 합니다.(통합접수->기타->창구정보 관리)
2. 우편 물류 통합 정보 시스템 상에서 Zebra 프린터 장비 등록

## Slide 60
2. 장비구분에서 화면과 같이 라벨프린터(DataMax)로 선택합니다.
2. 우편 물류 통합 정보 시스템 상에서 Zebra 프린터 장비 등록

## Slide 61
2. 우편 물류 통합 정보 시스템 상에서 Zebra 프린터 장비 등록
3. 장비 등록시 모델명은 Zebra로 맞추고 저장 후 닫기 버튼을 누릅니다.
4. 닫기 버튼과 동시에 모든 설정이 끝나게 됩니다.